ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 26 липня по 1 серпня 2023 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). Протягом звітного періоду на Дніпропетровщині переважала прохолодна, з частими дощами різної інтенсивності, грозами, місяцями градом та небезпечними метеорологічними явищами погода. Середньодобові температури повітря в більшості часу були на 1-5о нижчі за норму або близькі до неї і становили 18-24о тепла. Лише в окремі дні вони на 2-3о перевищували звичайну і дорівнювали 25-27о тепла. Мінімальна температура повітря до 11-14о тепла, майже такою вона була і на поверхні ґрунту. Максимальна температура повітря підвищувалась до 33-35о тепла, поверхня ґрунту в цей час нагрівалась до 52-64отепла. Опади спостерігались протягом 3-5 діб, носили зливовий характер і розподілялись по області дуже нерівномірно. Кількість опадів в середньому по області за липень склала 71 мм або 145% норми. Запаси продуктивної вологи станом на 28.07.2023 р. в шарі грунту 0-20 см склали 0-73%, в шарі грунту 21-50 см – від 10 до 89%, в шарі 51-100 см – від 8 до 102% від найменшої польової вологоємності |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Протягом звітного періоду відбір проб поверхневих вод не проводився |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Полив у Дніпропетровській області розпочато 12.04.2023 року. Станом на 01.08.2023 року в Дніпропетровській області полито 19303 га фізичної площі, виконано 38440 гектарополивів. На полив сільськогосподарських культур подано 10150,8 тис. м3 зрошувальної води. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2023 року дренажними НС та свердловинами відкачано 454,832 тис.м3 води, спожито 27,269 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас Рівень води в Орiльському в-щi на 01.08.2023р. складає 103,15 м БС (НПР 103,30 м БС), обсяг W = 15,085 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща 01.08.2023р. на 08:00 годин – відсутній. Позначка Краснопавлiвського в-ща 01.08.2023 р. складає 109,39 м БС (НПР 120 м БС), обсяг W = 142,398 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець на 08:00 01.08.2023 р. – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському в-ищі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 26.07.2023 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 6,9 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 годин 01.08.2023 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 567 до 1059 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,71…63,95 м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 51,26…51,49 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 312,6 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 249,6 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 63,0 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 24,82…24,87 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,45…15,40 м при НПР 16,00 м. У Білозерському лимані – 7,34…7,35 м при НПР 7,50 м. На річках: р. Базавлук – 5,16…5,10 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка – 8,00…7,65 м при НПР 8,25 м. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 97 маш.год. та перекачано 1749 тис.м³ води. На Томаківській НС відпрацьовано 28 маш.год. та перекачано 504 тис.м³ води. На Білозерській та Нікопольській НС агрегати не працювали. Всього за тиждень насосними станціями відпрацьовано 125 маш.год. та перекачано 2253 тис.м³ води. Рівень грунтових вод знижується. По м. Нікополь підтопленими залишились 3 садиби, по м. Кам’янка-Дніпровська – 4 садиби. В с. Велика Знам'янка підтоплення немає. В зв'язку з підривом греблі Каховської ГЕС, рівень води в Каховському водосховищі знизився до критичного (за останніми даними 13.06.23 р. – 7,0 м) |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Кам’янському водосховищі рівень води коливався в межах 1-14 см, на Дніпровському водосховищі – в межах 1-12 см. Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки - коричневий). На річках області переважало коливання рівнів води добовою інтенсивністю 1-6 см. На р. Солона біля с. Новопавлівка спостерігається затоплення заплави шаром 0,9-1,0 м. На р. Вовчій протягом звітного періоду спостерігалися коливання рівня води в межах 43-47 см на добу, що обумовлено впливом малої ГЕС, розташованої в 1,5 км вище поста. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітках 293 см над нулем поста (30,50 мБС-77). Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички та на р. Самара біля с. Коханівка та на р. Оріль біля с. Степанівка (Харківська область). Поточна водність річок вища за норму і складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 112 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 251 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 0973648833 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 1 серпня 2023 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об’єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу | від дати 10.02 | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 388 | 63,88 | -1 | +10 | 455 | 400 | 520 |  | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 757 | 51,28 | +2 | -17 | 969 | 780 | 880 | 24,0 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 755 | 51,26 | -1 | -1 | 874 | 772 | 831 | 24,5 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 754 | 51,25 | -4 | +6 | 816 | 756 | 919 | 24,8 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 218 | 59,27 | +1 | -52 | 819 | 233 | 718 |  | Рослинність по перерізу потоку |
| Самара, Коханівка | 168 | 76,88 | 0 | -13 | 303 | 133 | 260 |  | Рослинність біля берега, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 171 | 61,48 | 0 | +57 | 485 | 145 | 296 |  | Рослинність біля берега |
| Самара, Кочережки | 275 | 55,21 | -1 | +51 | 1068 | 249 | 680 |  | Рослинність біля берега |
| Велика Тернівка, Богданівка | 146 | 64,98 | 0 | -30 | 441 | 177 | 336 |  | Рослинність біля берега |
| Вовча, Васильківка | 44 | 65,85 | 0 | 0 | 823 | 77 | 632 |  | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 290 | 99,58 | -2 | +52 | 332 | 153 | 350 |  | Рослинність по перерізу потоку |
| Гайчур, Андріївка | 370 | 78,05 | 0 | -15 | 761 | 394 | 770 |  | Рослинність біля берега |
| Мала Терса, Троїцьке | 785 | 67,90 | 0 | -19 | 990 | 711 | 820 |  | Чисто |
| Кільчень, Олександрівка І | 239 | 69,29 | 0 | -27 | 390 | 220 | 329 |  | Рослинність біля берега |
| Мокра Сура, Кринички | 340 | 75,87 | -1 | +16 | 447 | 329 | 700 |  | Рослинність біля берега, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 293 | 30,50 | 0 | -16 | 811 | 359 | 570 | 24,0 | Чисто |