ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 3 по 9 квітня 2024 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Дніпропетровщині відзначився аномально теплою для цієї пори року, сухою, з низькою відносною вологістю повітря, погодою. В більшості часу середньодобові температури перевищували звичайну на 1-11о і знаходилась в межах 9-18о тепла. Максимальна температура підвищувалась до 20-28о тепла. Мінімальна температура у повітрі в найхолоднішу ніч знижувалась на переважній території області до 0-1о морозу. На поверхні ґрунту та на висоті 2 см відмічались заморозки інтенсивністю 0-4о морозу. Сума опадів в середньому по області за звітний період склала 0,2 мм при нормі за квітень 40 мм |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Відповідно до Програми державного моніторингу вод за період з 01 по 07 квітня 2024 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Дніпропетровській області було відібрано: - 2 проби з Кам'янського водосховища (суббасейн середнього Дніпра) в районах питних водозаборів м. Верхньодніпровськ та смт Аули; - 2 проби з Дніпровського водосховища (суббасейн Нижнього Дніпра) в районах Кайдацького та Ломовського питних водозаборів. Якісний стан поверхневих вод в вищезазначених пунктах спостереження знаходився на задовільному рівні з незначними сезонними змінами якісних показників води. Температура води становила від 7,7°С до 8,5°С, вміст розчиненого кисню коливався від 8,09 до 8,24 мгО2/дм3. Вміст за основними показниками санітарного стану, а саме: амоній-іонів (0,38-0,41 мг/дм3), марганцю (0,02-0,03 мг/дм3), заліза загального (0,22-0,26 мг/дм3) фосфат-іонів (0,11-0,36 мг/дм3), ХСК (29,8-30,7 мгО/дм3). - 2 проби поверхневої води по р. Саксагань: Макортівське водосховище, с. Макорти, КП ПМР «Житлокомплекс», Макортівське водосховище, с. Саївка, міст (суббасейн Нижнього Дніпра). Температура води становила від 8,8°С до 8,9°С, вміст розчиненого кисню коливався від 10,03 до 10,89 мгО2/дм3. Вміст за основними показниками санітарного стану, а саме: амоній-іонів (0,47-0,72 мг/дм3), марганцю (0,04-0,43 мг/дм3), заліза загального (0,15-0,81 мг/дм3), фосфат-іонів (0,12-0,17 мг/дм3), сухий залишок (3296-3702) мг/дм3. - 1 проба поверхневої води: Південне водосховище питний водозабір (суббасейн Нижнього Дніпра). Температура води в пробі 9,0 °С, вміст розчиненого кисню – 10,01 мгО2/дм3, амоній-іони – 0,24 мг/дм3, фосфат-іони – 0,22 мг/дм3, залізо загальне – 0,21 мг/дм3, марганець – 0,08 мг/дм3, сухий залишок – 1468 мг/дм3, що майже на рівні значень минулого місяця. Крім того було відібрано та відправлено 13 проб поверхневої води до лабораторії МОЗМ дніпровських водосховищ, до лабораторії Сіверсько-Донецького БУВР та до лабораторії моніторингу вод Південного регіону БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Полив у Дніпропетровській області розпочато 03.04.2024 року. Станом на 09.04.2024 року в Дніпропетровській області полито 159 га фізичної площі, виконано 173 гектарополивів. На полив сільськогосподарських культур подано 32,6 тис. м3 зрошувальної води. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2024 року дренажними НС та свердловинами відкачано 201,027 тис.м3 води, спожито 14,124 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас рівень води в Орiльському в-щi на 09.04.2024 р. складає 103,17 м БС (НПР-103,30 м БС), обсяг W = 15,247 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща 09.04.2024 р. на 08:00 – відсутній. Позначка Краснопавлiвського в-ща 09.04.2024р. складає 108,41 м БС (НПР-120 м БС), обсяг W = 126,126 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець 09.04.2024 р. на 08:00 – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському водосховищі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 04.03.2024 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 8,1 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 годин 09.04.2024 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду СДГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 1540 м3/с до 1840 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,95…64,09 м, а рівень Дніпра в нижньому б'єфі біля греблі коливався в межах 51,40…51,85 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 826,3 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 364,4 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 167,9 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 25,71…25,75 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,70 м при НПР 16,00 м. На річках: р. Базавлук 4,55…4,44 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка 7,43…7,07 м при НПР 8,25 м. м. Нікополь, придамбовий басейн – рівень 9,84 м. На Томаківській НС за тиждень було відпрацьовано 11 маш.год. та перекачано 198 тис.м3 води. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 81 маш.год. та перекачано 1384 тис.м3 води. На Нікопольській НС за тиждень було відпрацьовано 24 маш.год. та перекачано 24,7 тис.м3 води. Всього за тиждень насосними станціями відпрацьовано 116 маш.год. та перекачано 16067,7 тис.м3 води. Спостерігається підвищення рівня грунтових вод в м. Нікополь. На захищеній території м. Нікополя площа підтопленої ділянки складає 9,5 га. Рівні ґрунтових вод – 1,51…9,73 м |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | Впродовж звітного періоду на Кам’янському водосховищі переважало зниження рівня води на 1-6 см за добу, на Дніпровському водосховищі – коливання рівнів води в межах 2-26 см. На більшості річок рівні води утримуються на незмінних відмітках, на окремих річках спостерігаються зниження рівнів води в межах 1-3 см за добу. На р. Солона біля с. Новопавлівка спостерігається затоплення заплави шаром 1,0 м. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітці 339 см над нулем поста (30,96 мБС-77). Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке. Поточна водність річок складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 43 %; - на р. Самара біля с. Кочережки – 56 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 0973648833 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 9 квітня 2024 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об’єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу | від дати 10.02 | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 396 | 63,96 | +4 | -1 | 455 | 400 | 520 | 15,0 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 767 | 51,38 | +26 | +5 | 969 | 780 | 880 | 10,0 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 757 | 51,28 | +14 | -6 | 874 | 772 | 831 | 11,0 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 749 | 51,20 | +8 | -10 | 816 | 756 | 919 | 11,0 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 303 | 60,12 | -1 | -21 | 819 | 233 | 718 | 14,0 | Чисто |
| Самара, Коханівка | 191 | 77,11 | 0 | -20 | 303 | 133 | 260 | 13,0 | Чисто, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 189 | 61,66 | 0 | +34 | 485 | 145 | 296 | 13,0 | Чисто |
| Самара, Кочережки | 275 | 55,21 | -1 | -42 | 1068 | 249 | 680 | 11,0 | Чисто |
| Велика Тернівка, Богданівка | 178 | 65,30 | 0 | -18 | 441 | 177 | 336 | 13,0 | Рослинність біля берега |
| Вовча, Васильківка | 56 | 65,97 | -4 | -29 | 823 | 77 | 632 | 13,0 | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 299 | 99,67 | 0 | +32 | 332 | 153 | 350 | 15,0 | Чисто |
| Гайчур, Андріївка | 393 | 78,28 | -1 | -14 | 761 | 394 | 770 | 15,0 | Чисто |
| Мала Терса, Троїцьке | 822 | 68,27 | -2 | -10 | 990 | 711 | 820 | 15,0 | Чисто, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 268 | 69,58 | 0 | -22 | 390 | 220 | 329 | 7,2 | Чисто |
| Мокра Сура, Кринички | 361 | 76,08 | +1 | -5 | 447 | 329 | 700 | 12,0 | Чисто, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 339 | 30,96 | 0 | -39 | 811 | 359 | 570 | 11,0 | Чисто |