ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 10 по 16 квітня 2024 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду утримувалась аномально тепла, переважно суха погода. Середньодобові температури перевищували звичайну на 3-11о і знаходились в межах 13-21о тепла. Максимальна температура в найтепліші дні підвищувалась до 27-29о тепла. Мінімальна температура повітря не знижувалась нижче 5-9о тепла, майже такою вона була на поверхні ґрунту та на висоті 2 см від його поверхні. Опади короткочасні спостерігались на переважній території області наприкінці звітного періоду, супроводжувались грозою та подекуди шквалистим посиленням вітру (15-20 м/с). З початку місяця випало 9 мм опадів при нормі за квітень 40 мм |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Відповідно до Програми державного моніторингу вод за період з 8 по 14 квітня 2024 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Дніпропетровській області було відібрано: - 3 проби з Дніпровського водосховища (суббасейн Нижнього Дніпра) питний водозабір ВП «ПдТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», с. Військове, питний водозабір Солонянського району; с. Воронове, питний водозабір водоводу ДМП ВКП "Дніпро-Західний Донбас". Якісний стан поверхневих вод в вищезазначених пунктах спостереження знаходився на задовільному рівні з незначними сезонними змінами якісних показників води. Температура води становила від 10,9 до 11,1 °С, вміст розчиненого кисню коливався від 9,50 мгО2/дм3 до 10,80 мгО2/дм3 . Вміст за основними показниками санітарного стану, а саме: амоній-іонів (0,44-0,54 мг/дм3), марганцю (0,03-0,05 мг/дм3), заліза загального (0,26-0,34 мг/дм3) фосфат-іонів (0,05-0,09 мг/дм3), ХСК (29,8-31,5 мгО/дм3). - 2 проби поверхневої води по р. Саксагань: Кресівське водосховище, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.., 5,3 км, Саксаганське водосховище, м. Кривий Ріг, район водоскидної споруди (суббасейн Нижнього Дніпра). Температура води становила 13,6-13,8°С, вміст розчиненого кисню коливався від 10,80 мгО2/дм3 до 10,81 мгО2/дм3. Вміст за основними показниками санітарного стану, а саме: амоній-іонів (0,20-0,27 мг/дм3), марганцю (0,04-0,06 мг/дм3), заліза загального (0,10-0,12 мг/дм3) фосфат-іонів (0,08 мг/дм3), ХСК (29,5-31,3 мгО/дм3), сухий залишок (3623-4930) мг/дм3. - 5 проб поверхневих вод в межах виконання діагностичного та операційного – в районі питного водозабору – Карачунівського водосховища та по р. Інгулець від с. Чкалівка до гідрологічного посту р. Інгулець – м. Кривий Ріг, 12 км нижче греблі Карачунівського водосховища, в створі металічного пішохідного мостика. Вміст розчиненого кисню визначався в діапазоні від 8,77 мгО2/дм3 до 9,92 мгО2/дм3, амоній-іони – від 0,15 до 0,22 мг/дм3, фосфат-іони – від 0,06 до 0,15 мг/дм3, залізо загальне - від 0,10 до 0,19 мг/дм3, марганець - від 0,02 до 0,06 мг/дм3. За показниками солевмісту (сухий залишок, хлориди) було визначено поступове підвищення концентрації від с. Чкалівка до гідрологічного посту р. Інгулець - м. Кривий Ріг, 12 км нижче греблі Карачунівського водосховища. За вмістом хлоридів – від 49,63 мг/дм3 до 147,13 мг/дм3; за вмістом сухого залишку – від 764 мг/дм3 до 1042 мг/дм3. Вміст сульфатів в р. Інгулець від 288,05 мг/дм3 до 336,20 мг/дм3. Крім того було відібрано та відправлено 17 проб поверхневої води до лабораторії Сіверсько-Донецького БУВР та до лабораторії моніторингу вод Південного регіону БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Полив у Дніпропетровській області розпочато 03.04.2024 року. Станом на 09.04.2024 року в Дніпропетровській області полито 490 га фізичної площі, виконано 599 гектарополивів. На полив сільськогосподарських культур подано 58,4 тис. м3 зрошувальної води. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2024 року дренажними НС та свердловинами відкачано 252,072 тис.м3 води, спожито 17,612 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас рівень води в Орiльському в-щi на 16.04.2024 р. складає 103,20 м БС (НПР-103,30 м БС), обсяг W = 15,490 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща 16.04.2024 р. на 08:00 – відсутній. Позначка Краснопавлiвського в-ща 16.04.2024р. складає 108,38 м БС (НПР-120 м БС), обсяг W = 125,660 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець 16.04.2024 р. на 08:00 – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському водосховищі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 27.03.2024 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 8,55 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 годин 16.04.2024 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду СДГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 2009 м3/с до 3217 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,92…64,20 м, а рівень Дніпра в нижньому б'єфі біля греблі коливався в межах 51,84…52,44 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 932,3 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 342,4 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 589,9 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 25,75…25,77 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,70 м при НПР 16,00 м. На річках: р. Базавлук 4,49…4,33 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка 7,47…7,27 м при НПР 8,25 м. м. Нікополь, придамбовий басейн – рівень 9,86…9,91 м. На Томаківській НС за тиждень було відпрацьовано 10 маш.год. та перекачано 180 тис.м3 води. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 81 маш.год. та перекачано 1387 тис.м3 води. Нікопольська НС не працювала. Всього за тиждень насосними станціями відпрацьовано 91 маш.год. та перекачано 1567 тис.м3 води. Спостерігається підвищення рівня грунтових вод в м. Нікополь. На захищеній території м. Нікополя площа підтопленої ділянки складає 9,5 га. Рівні ґрунтових вод – 1,59…9,73 м |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | Впродовж звітного періоду на Кам’янському водосховищі коливання рівня води в межах 1-10 см за добу, на Дніпровському водосховищі переважало підвищення рівнів води в межах 1-16 см за добу. На більшості річок спостерігається зниження рівнів води в межах 1-3 см за добу. На р. Солона біля с. Новопавлівка спостерігається затоплення заплави шаром 1,0 м та на 0,2 м на р. Мокра Сура біля смт Кринички, негативних наслідків не спостерігається. Гідрологічна ситуація в басейнах річок Самара та Вовча в районах гідрологічних постів спокійна, затоплень або обтоплень не спостерігається. Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітці 339 см над нулем поста (30,96 мБС-77). Поточна водність річок складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 43 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 51 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 0973648833 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 16 квітня 2024 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об’єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу | від дати 10.02 | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 415 | 64,15 | +1 | +18 | 455 | 400 | 520 | 14,0 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 827 | 51,98 | 0 | +65 | 969 | 780 | 880 | 13,0 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 802 | 51,73 | +4 | +39 | 874 | 772 | 831 | 13,0 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 789 | 51,60 | +2 | +30 | 816 | 756 | 919 | 13,0 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 290 | 59,99 | -2 | -34 | 819 | 233 | 718 | 16,0 | Чисто |
| Самара, Коханівка | 188 | 77,08 | +1 | -23 | 303 | 133 | 260 | 16,0 | Чисто, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 192 | 61,69 | +2 | +37 | 485 | 145 | 296 | 14,0 | Чисто |
| Самара, Кочережки | 268 | 55,14 | 0 | -49 | 1068 | 249 | 680 | 14,0 | Чисто |
| Велика Тернівка, Богданівка | 180 | 65,32 | 0 | -16 | 441 | 177 | 336 | 15,0 | Рослинність біля берега |
| Вовча, Васильківка | 52 | 65,93 | -1 | -33 | 823 | 77 | 632 | 16,0 | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 296 | 99,64 | 0 | +29 | 332 | 153 | 350 | 17,0 | Чисто |
| Гайчур, Андріївка | 393 | 78,28 | 0 | -14 | 761 | 394 | 770 | 17,0 | Чисто |
| Мала Терса, Троїцьке | 816 | 68,21 | 0 | -16 | 990 | 711 | 820 | 17,0 | Чисто, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 267 | 69,57 | +2 | -23 | 390 | 220 | 329 | 11,0 | Чисто |
| Мокра Сура, Кринички | 363 | 76,10 | +3 | -3 | 447 | 329 | 700 | 15,0 | Чисто, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 339 | 30,96 | 0 | -39 | 811 | 359 | 570 | 15,0 | Чисто |