ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 17 по 23 січня 2024 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Дніпропетровщині спостерігалась контрастна, з частими опадами, ожеледдю, ожеледицею та туманами погода. Середньодобові температури коливались від 6-15о морозу, що нижче звичайної на 3-11о, до мінус 2о - плюс 7о, що на 1-8о вище норми або близько до неї. Максимальна температура повітря в найтепліші дні підвищувалась по області до 6-9о тепла, поверхня ґрунту в цей час нагрівалась до 2-8о тепла. Мінімальна температура повітря в найхолоднішу ніч знижувалась переважно до 15-17о морозу, на півночі та сході області до 18-23о морозу. Поверхня ґрунту (або снігу) охолоджувалась здебільшого до 13-17о морозу, на півночі та сході області до 21-27о морозу. З початку місяця випало 50 мм опадів при нормі за січень 40 мм. На ранок 23 січня на переважній території області утримується сніговий покрив висотою від 0,5 до 2 см |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Відповідно до Програми державного моніторингу вод за період з 15 по 21 січня 2024 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Дніпропетровській області було відібрано: 3 проби з Кам'янського водосховища (суббасейн середнього Дніпра) в районах питних водозаборів м. Верхньодніпровськ та смт Аули; 1 проба – р. Самоткань, нижче м. Вільногірськ; 2 проби з Дніпровського водосховища (суббасейн Нижнього Дніпра) в районах Кайдацького та Ломовського питних водозаборів, 3 проби з Дніпровського водосховища (суббасейн Нижнього Дніпра) питний водозабір ВП «ПдТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», с. Військове, питний водозабір Солонянського району; с. Воронове, питний водозабір водоводу ДМП ВКП «Дніпро-Західний Донбас». Якісний стан поверхневих вод в вищезазначених пунктах спостереження знаходився на задовільному рівні з незначними сезонними змінами якісних показників води. Температура води становила від 0,7 °С до 1,1 °С, вміст розчиненого кисню коливався від 10,20 мгО2/дм3 до 11,61 мгО2/дм3 . Вміст за основними показниками санітарного стану, а саме: амоній-іонів (0,17-0,41 мг/дм3), марганцю (0,03-0,06 мг/дм3), заліза загального (0,10-0,30 мг/дм3) фосфат-іонів (0,25-0,45 мг/дм3), ХСК (28,7-30,4 мгО/дм3). - 1 проба поверхневої води в районі питного водозабору: р. Саксагань, Макортівське водосховище, с. Макорти, КП ПМР «Житлокомплекс» (суббасейн Нижнього Дніпра). Температура води в пробі 1,1 °С, вміст розчиненого кисню – 10,31 мгО2/дм3, амоній-іони – 0,24 мг/дм3, фосфат-іони – 0,12 мг/дм3, залізо загальне – 0,11 мг/дм3, марганець – 0,02 мг/дм3, ХСК – 27,7 мгО/дм3, сухий залишок – 3784 мг/дм3, що майже на рівні значень минулого місяця. 4 проби поверхневих вод в межах виконання діагностичного, операційного (в районі питного водозабору – Карачунівського водосховища) та дослідницького моніторингу (по р. Інгулець від с. Чкалівка до с. Кудашівка). Вміст розчиненого кисню визначався в діапазоні від 9,93 мгО2/дм3 до 10,72 мгО2/дм3, амоній-іони – від 0,16 до 0,24 мг/дм3, фосфат-іони – від 0,11 до 0,27 мг/дм3, залізо загальне – від 0,10 до 0,12 мг/дм3, марганець – від 0,02 до 0,03 мг/дм3, БСК – від 2,10 до 2,49 мгО2/дм3. За показниками солевмісту (сухий залишок, хлориди) було визначено поступове підвищення концентрації від с. Чкалівка до с. Кудашівка. За вмістом хлоридів – від 56,72 мг/дм3 до 111,67 мг/дм3; за вмістом сухого залишка – від 646 мг/дм3 до 1112 мг/дм3. Вміст сульфатів в р. Інгулець від 230,44 мг/дм3 до 383,52 мг/дм3. Крім того було відібрано та відправлено 26 проби поверхневої води до лабораторії МОЗМ дніпровських водосховищ, до лабораторії Сіверсько-Донецького БУВР та до лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2024 року дренажними НС та свердловинами відкачано 22,230 тис.м3 води, спожито 1,494 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас рівень води в Орiльському в-щi на 23.01.2024 р. складає 102,99 м БС (НПР 103,30 м БС), обсяг W = 13,826 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща на 08:00 23.01.2024 р.– відсутній. Позначка Краснопавлiвського в-ща 23.01.2024 р. складає 108,47 м БС (НПР 120 м БС), обсяг W = 127,062 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець на 08:00 23.01.2024 р. – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському в-щі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 16.01.2024 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 7,7 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 23.01.2024 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 1517 до 2235 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,81…63,92 м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 51,52…52,01 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 1326,5 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 523,7 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 802,8 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. 11.01.2024 року розпочалось спрацювання Верхового водосховища, що на р. Самоткань (Верхньодніпровський захисний масив). Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 25,13…25,17 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,34…15,37 м при НПР 16,00 м. На річках: р. Базавлук – 4,95…4,77 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка – 6,94…7,63 м при НПР 8,25 м. На Томаківській НС за тиждень було відпрацьовано 12 маш.год та перекачано 216 тис.м3 води. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 106 маш.год та перекачано 2088 тис.м3 води. На Нікопольській НС за тиждень було відпрацьовано 36 маш.год та перекачано 37 тис.м3 води. Всього за тиждень насосними станціями відпрацьовано 154 маш.год. та перекачано 2341 тис.м3 води. Рівень ґрунтових поступово знижується. По м. Нікополь підтоплення не має |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Кам’янському водосховищі спостерігалися добові коливання рівнів води в межах 1-6 см, на Дніпровському водосховищі – в межах 2-23 см. Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській області (ІІІ рівень небезпеки – коричневий). На більшості річок області спостерігалось коливання рівнів води в межах 1-19 см. Протягом звітного періоду на Кам’янському та Дніпровському водосховищах спостерігались льодові явища у вигляді заберегів, неповного льодоставу та льодоставу. На Дніпровському водосховищі біля Лоцмано-Кам’янки 20.01 спостерігався незначний льодохід. На річках відмічалися льодові явища у вигляді заберегів, закраїн, неповного льодоставу та льодоставу. Внаслідок підвищення температури 19-20 січня на більшості річок спостерігалась вода на льоду, а також тріщини у льоду, наслуд, полій. З 22.01 відмічається посилення льодових явищ. На р. Самара біля смт Кочережки у період 10..18 січня спостерігався щугохід. На р. Солона біля с. Новопавлівка спостерігається затоплення заплави шаром 0,5-0,6 м, на р. Мокра Сура біля смт Кринички затоплення заплави шаром 0,2-0,3 м. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітці 334 см над нулем поста (30,91 мБС-77). Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке. Поточна водність річок (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 251 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 130 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 0973648833 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 23 січня 2024 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Льодові явища |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу |  | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 384 | 63,84 | -1 |  | 455 | 400 | 520 |  | Льодостав |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 745 | 51,16 | +5 |  | 969 | 780 | 880 | 0,3 | Неповний льодостав |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 745 | 51,16 | +2 |  | 874 | 772 | 831 | 0,1 | Неповний льодостав |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 735 | 51,06 | -3 |  | 816 | 756 | 919 | 0,2 | Неповний льодостав |
| Оріль, Царичанка | 325 | 60,34 | +3 |  | 819 | 233 | 718 | 0,0 | Забереги |
| Самара, Коханівка | 202 | 77,22 | -1 |  | 303 | 133 | 260 |  | Льодостав, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 147 | 61,24 | 0 |  | 485 | 145 | 296 | 0,8 | Неповний льодостав |
| Самара, Кочережки | 294 | 55,40 | 0 |  | 1068 | 249 | 680 | 0,2 | Забереги |
| Велика Тернівка, Богданівка | 183 | 65,35 | -1 |  | 441 | 177 | 336 | 0,1 | Льодостав |
| Вовча, Васильківка | 46 | 65,87 | +6 |  | 823 | 77 | 632 | 2,1 | Забереги |
| Солона, Новопавлівка | 264 | 99,32 | +6 |  | 332 | 153 | 350 |  | Льодостав |
| Гайчур, Андріївка | 410 | 78,45 | +5 |  | 761 | 394 | 770 |  | Льодостав |
| Мала Терса, Троїцьке | 822 | 68,27 | +2 |  | 990 | 711 | 820 |  | Льодостав, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 276 | 69,66 | +3 |  | 390 | 220 | 329 |  | Льодостав |
| Мокра Сура, Кринички | 366 | 76,13 | 0 |  | 447 | 329 | 700 | 0,0 | Льодостав, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 334 | 30,91 | 0 |  | 811 | 359 | 570 | 1,0 | Чисто |