ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 17 по 23 квітня 2024 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Дніпропетровщині утримувалась аномально тепла, з короткочасними грозовими дощами та місцями сильним вітром погода. Місцями спостерігався туман. Середньодобові температури в більшості часу перевищували звичайну на 2-11о і знаходилась у межах 13-21о тепла, лише західних та північних районах вони визначились 7-11о тепла, що нижче від норми на 1-4о або близько до неї. Середня температура повітря перевищувала норму на 5-6о і визначилась по області 14,8-16,5о тепла. Максимальна температура повітря в найтепліший день досягала по області 26-29о тепла, поверхня ґрунту в цей час нагрівалась до 47-52о тепла. Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі знижувалась на переважній території області до 1-5о тепла, на крайньому заході відмічались заморозки до -1о. Поверхня ґрунту в цей час охолоджувалась здебільшого до 2-4о тепла, в західних та південно-західних районах області до 0-1о морозу. Опади невеликі, місцями помірні відмічались протягом одно-двох днів. З початку місяця випало 16,5 мм опадів при нормі за квітень 40 мм |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Відповідно до Програми державного моніторингу вод за період з 15 по 21 квітня 2024 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Дніпропетровській області було відібрано: - 5 проб поверхневих вод в межах виконання діагностичного, операційного по р. Інгулець від вул. Переяслівської м. Кривий Ріг до с. Андріївка, р. Інгулець, 265 км. Вміст розчиненого кисню визначався в діапазоні від 8,56 мгО2/дм3 до 9,48 мгО2/дм3, амоній-іони – від 0,22 до 0,35 мг/дм3, фосфат-іони – від 0,18 до 0,51 мг/дм3, залізо загальне – від 0,15 до 0,34 мг/дм3, марганець - від 0,06 до 0,15 мг/дм3. За показниками солевмісту (сухий залишок, хлориди) було визначено поступове підвищення концентрації від вул. Переяслівської м. Кривий Ріг до гідрологічного посту р. Інгулець - 265 км, с. Андріївка. За вмістом хлоридів – від 155,98 мг/дм3 до 354,5 мг/дм3; за вмістом сухого залишка – від 1080 мг/дм3 до 1490 мг/дм3. Вміст сульфатів в р. Інгулець від 334,14 мг/дм3 до 424,67 мг/дм3. Крім того було відібрано та відправлено 9 проб поверхневої води: до лабораторії Західного регіону Дністровського БУВР, до лабораторії моніторингу вод Південного регіону БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Полив у Дніпропетровській області розпочато 03.04.2024 року. Станом на 23.04.2024 року в Дніпропетровській області полито 904 га фізичної площі, виконано 1105 гектарополивів. На полив сільськогосподарських культур подано 184,3 тис. м3 зрошувальної води. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2024 року дренажними НС та свердловинами відкачано 275,173 тис.м3 води, спожито 19,395 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас рівень води в Орiльському в-щi на 23.04.2024 р. складає 103,21 м БС (НПР-103,30 м БС), обсяг W = 15,567 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща 23.04.2024 р. на 08:00 – відсутній. Позначка Краснопавлiвського в-ща 23.04.2024р. складає 108,34 м БС (НПР-120 м БС), обсяг W = 125,040 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець 23.04.2024 р. на 08:00 – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському водосховищі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 18.04.2024 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 7,5 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 годин 23.04.2024 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду СДГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 2844 м3/с до 4025 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,93…64,24 м, а рівень Дніпра в нижньому б'єфі біля греблі коливався в межах 52,77…53,18 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 1048,5 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 424,5 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 624,0 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 25,77…25,78 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,65…15,62 м при НПР 16,00 м. На річках: р. Базавлук 4,35…4,21 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка 7,58…7,30 м при НПР 8,25 м. м. Нікополь, придамбовий басейн – рівень 9,92…9,61 м. На Томаківській НС за тиждень було відпрацьовано 10 маш.год. та перекачано 180 тис.м3 води. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 63 маш.год. та перекачано 1058 тис.м3 води. На Нікопольській НС за тиждень було відпрацьовано 24 маш.год. та перекачано 24,7 тис.м3 води. Всього за тиждень насосними станціями відпрацьовано 97 маш.год. та перекачано 1262,7 тис.м3 води. В деяких районах м. Нікополь спостерігається підвищення рівня ґрунтових вод. На захищеній території м. Нікополя площа підтопленої ділянки складає 5,4 га. Рівні ґрунтових вод – 0,64…9,02 м |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | Впродовж звітного періоду на Кам’янському водосховищі відмічалися добові коливання рівня води в межах 2-14 см, рівень води утримувався на відмітках 63,93-64,27 мБС. На Дніпровському водосховищі протягом 17-18 квітня відмічалися добові коливання рівня води в межах 2-16 см. 19 квітня відмічалося різке добове підвищення рівня води на 34 см до відмітки 52,24 мБС (за даними поста Сухачівка), на 21 см до відмітки 51,80 мБС (за даними поста Дніпро); в районі Лоцмано-Кам’янки рівень води підвищився на 11 см до відмітки 51,53 мБС. Протягом 19-20 квітня в районі с. Сухачівка рівень води утримувався на відмітках 52,23-52,25 мБС, в районі м. Дніпро – на відмітках 51,80-51,88 мБС, в районі Лоцмано-Кам’янки – на відмітках 51,53-51,65 мБС. Протягом 21-23 квітня на Дніпровському водосховищі спостерігалося зниження рівня води добовою інтенсивністю 4-18 см. На більшості річок спостерігається поступове зниження рівнів води добовою інтенсивністю 1-3 см. На р. Вовча в районі смт Васильківка впродовж 17-20 квітня рівень води утримувався на відмітці 50 см над нулем поста (65,91 мБС-77). Протягом 21-23 квітня відмічалося підвищення рівня води загалом на 21 см до відмітки 71 см над нулем поста (66,12 мБС-77). Затоплення заплави спостерігається на р. Солона біля с. Новопавлівка шаром 0,9-1,0 м та на р. Мокра Сура біля сел. Кринички шаром 0,2 м. Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітці 339 см над нулем поста (30,96 мБС-77). Поточна водність річок нижча за норму і складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 42 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 40 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 0973648833 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 23 квітня 2024 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об’єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу | від дати 10.02 | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 414 | 64,14 | +10 | +17 | 455 | 400 | 520 | 14,0 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 819 | 51,90 | -13 | +57 | 969 | 780 | 880 | 14,0 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 790 | 51,61 | -11 | +27 | 874 | 772 | 831 | 14,0 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 769 | 51,40 | -10 | +10 | 816 | 756 | 919 | 14,0 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 282 | 59,91 | -2 | -42 | 819 | 233 | 718 | 14,0 | Чисто |
| Самара, Коханівка | 181 | 77,01 | -1 | -30 | 303 | 133 | 260 | 15,0 | Чисто, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 190 | 61,67 | 0 | 35 | 485 | 145 | 296 | 14,0 | Чисто |
| Самара, Кочережки | 265 | 55,11 | -1 | -52 | 1068 | 249 | 680 | 15,0 | Чисто |
| Велика Тернівка, Богданівка | 176 | 65,28 | 0 | -20 | 441 | 177 | 336 | 14,0 | Рослинність біля берега |
| Вовча, Васильківка | 71 | 66,12 | +9 | -14 | 823 | 77 | 632 | 15,0 | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 294 | 99,62 | +1 | 27 | 332 | 153 | 350 | 15,0 | Рослинність біля берега |
| Гайчур, Андріївка | 390 | 78,25 | -1 | -17 | 761 | 394 | 770 | 15,0 | Чисто |
| Мала Терса, Троїцьке | 814 | 68,19 | -1 | -18 | 990 | 711 | 820 | 16,0 | Чисто, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 266 | 69,56 | 0 | -24 | 390 | 220 | 329 | 12,0 | Чисто |
| Мокра Сура, Кринички | 360 | 76,07 | +1 | -6 | 447 | 329 | 700 | 15,0 | Чисто, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 339 | 30,96 | 0 | -39 | 811 | 359 | 570 | 14,0 | Чисто |