ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 24 по 31 жовтня 2023 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). В звітному тижні на Дніпропетровщині продовжувала утримуватись аномально тепла, як для цієї пори року, з опадами різної інтенсивності та туманами погода. Середньодобові температури повітря перевищували звичайну на 3-10о і знаходились в межах 8-18о тепла. Максимальна температура повітря в найтепліші дні підвищувалась по області до 19-22о тепла. Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі знижувалась до 1-7о тепла, майже такою вона була на поверхні ґрунту та на висоті 2 см від її поверхні. Опади невеликі та помірні спостерігались протягом 3-4 днів. Кількість їх в середньому по області за звітний період склала 17,8 мм, з початку місяця випало 38 мм опадів при нормі за жовтень 37 мм. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Відповідно до Програми державного моніторингу вод за період з 23 по 29 жовтня фахівцями лабораторії моніторингу вод та грунтів РОВР у Дніпропетровській області були відібрані 3 проби поверхневої води для виконання фізико-хімічних показників в районах питних водозаборів: р. Саксагань, Макортівське водосховище, м. П'ятихатки, КП ПМР «Житлокомплекс», Карачунівське, Південне водосховище та 1 проба р. Інгулець с. Андріївка (суббасейн Нижнього Дніпра). За результатами проведених досліджень: - Макортівське водосховище: температура води в пробі 13,0°С, вміст розчиненого кисню – 8,55 мгО2/дм3, амоній-іони - 0,22 мг/дм3, фосфат-іони – 0,05мг/дм3, залізо загальне - 0,06 мг/дм3, марганець - 0,05 мг/дм3, ХСК – 30,2 мгО/дм3, сухий залишок – 3838 мг/дм3. - Карачунівське водосховище: температура води в пробі 13,6°С, вміст розчиненого кисню – 8,09 мгО2/дм3, амоній-іони - 0,26 мг/дм3, фосфат-іони – 0,22 мг/дм3, залізо загальне - 0,63 мг/дм3, марганець - 0,04 мг/дм3, ХСК – 30,2 мгО/дм3, сухий залишок – 1190 мг/дм3. - Південне водосховище: температура води в пробі 14,2°С, вміст розчиненого кисню – 8,35 мгО2/дм3, амоній-іони - 0,30 мг/дм3, фосфат-іони – 0,29 мг/дм3, залізо загальне - 0,17 мг/дм3, марганець - 0,04 мг/дм3, ХСК – 30,7мгО/дм3, сухий залишок – 1898 мг/дм3. - р. Інгулець с. Андріївка: температура води в пробі 14,8°С, вміст розчиненого кисню – 8,59 мгО2/дм3, амоній-іони - 0,39мг/дм3, фосфат-іони – 0,40 мг/дм3, залізо загальне - 0,13 мг/дм3, марганець - 0,03 мг/дм3, ХСК – 31,4мгО/дм3, сухий залишок – 1946 мг/дм3 |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Полив у Дніпропетровській області розпочато 12.04.2023 року. Станом на 31.10.2023 року в Дніпропетровській області полито 20723 га фізичної площі, виконано 56180 гектарополивів. На полив сільськогосподарських культур подано 15322,6 тис. м3 зрошувальної води. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2023 року дренажними НС та свердловинами відкачано 485,785 тис.м3 води, спожито 30,192 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас Рівень води в Орiльському в-щi на 31 жовтня 2023р. 103,00 м БС (НПР - 103,30 м БС), обсяг W = 13,886 млн.м3. Попуск з Орільского водосховища 31.10.2023р. на 08.00 годин – відсутній Позначка Краснопавлiвського водосховища 31 жовтня 2023р. 108,65 м БС (НПР – 120 м БС), обсяг W = 129,860 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського водосховища в р. Сіверський Донець 31.10.2023р. на 08.00 годин – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському водосховищі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 25 жовтня 2023р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 7,45 мг-екв/дм3. Якість води на водозаборі м. Харків на 03 жовтня 2023р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) глибинна (7,21 м) – 7,5 мг-екв/дм3. Станом на 8-00 годин 24 жовтня 2023р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ За період 25-31.10.2023 Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 680 м3/с до 1385 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63.77-63.99м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 50.95-51.45м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 441.9 т. м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС –321.9 т.м3, Верхньодніпровській НС – 120.0 т.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Станом на 31.10.2023 р. рівні води були на позначках: у Шолоховському водосховищі – 24,57 м при НПР - 31,20 м; Миколаївському – 15,08 м при НПР - 16,00 м; Білозерському лимані – 7,08 м при НПР – 7,50 м. Рівневий режим придамбових водойм Базавлуцької, Томаківської та Білозерської насосних станцій не порушувався. Рівні води були на побутових позначках і становили: на р. Базавлук – 5,08 м, на р. Томаківка – 7,52 м. Рівенний режим грунтових вод на території м. Нікополь, смт. Кам’янка-Дніпровська та с. Велика Знам’янка формується під впливом роботи дренажу і метеорологічних умов. За жовтень випало 22,9 мм опадів. У с. Велика Знам'янка підтоплення у жовтні місяці немає. За жовтень місяць Томаківською насосною станцією відпрацьовано 3 маш/год та перекачано 54 тис. м3 води, що менше ніж у вересні на 3708 тис.м3. |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Кам’янському та Дніпровському водосховищах спостерігалися коливання рівнів води в межах 1-23 см за добу. Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки - коричневий). На більшості річок області відмічалися коливання рівнів води в межах 1-4 см за добу. На р. Солона біля с. Новопавлівка спостерігається затоплення заплави шаром 0,3 м. На р. Вовчій протягом звітного періоду спостерігалися коливання рівня води в межах 0,3 м на добу, що обумовлено впливом малої ГЕС, розташованої в 1,5 км вище поста. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітках 329-330 см над нулем поста (30,86-30,87 мБС-77). Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Солона біля с. Новопавлівка, на р. Самара біля с. Коханівка та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке. На р. Оріль біля с. Степанівка (Харківська область) 27 жовтня відновилася течія. Поточна водність річок нижча за норму і складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 63 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 62 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Іван Коваленко, тел. 0677742169 |

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 31 жовтня 2023 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об’єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу |  | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 370 | 63,70 | -7 |  | 455 | 400 | 520 |  | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 755 | 51,26 | +23 |  | 969 | 780 | 880 | 12,4 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 753 | 51,24 | +19 |  | 874 | 772 | 831 | 12,3 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 749 | 51,20 | +12 |  | 816 | 756 | 919 | 12,6 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 172 | 58,81 | -1 |  | 819 | 233 | 718 |  | Рослинність лягла на дно |
| Самара, Коханівка | 171 | 76,91 | -2 |  | 303 | 133 | 260 |  | Рослинність біля берега, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 146 | 61,23 | 0 |  | 485 | 145 | 296 |  | Рослинність біля берега |
| Самара, Кочережки | 197 | 54,43 | 0 |  | 1068 | 249 | 680 |  | Рослинність біля берега |
| Велика Тернівка, Богданівка | 145 | 64,97 | -2 |  | 441 | 177 | 336 |  | Рослинність біля берега |
| Вовча, Васильківка | 12 | 65,53 | 0 |  | 823 | 77 | 632 |  | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 230 | 98,98 | +1 |  | 332 | 153 | 350 |  | Рослинність по перерізу потока, стояча вода |
| Гайчур, Андріївка | 381 | 78,16 | 0 |  | 761 | 394 | 770 |  | Рослинність біля берега |
| Мала Терса, Троїцьке | 712 | 67,17 | +2 |  | 990 | 711 | 820 |  | Рослинність стелеться по дну, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 246 | 69,36 | 0 |  | 390 | 220 | 329 | 9,4 | Рослинність біля берега |
| Мокра Сура, Кринички | 330 | 75,77 | -1 |  | 447 | 329 | 700 | 8,2 | Рослинність біля берега, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 330 | 30,87 | 0 |  | 811 | 359 | 570 | 14,0 | Рослинність біля берега |